## Slide 1: TUGAS 3 PROBALITAS STATISTIK LANJUTAN Oleh RIDHO SURYA (1710031802135)

## Slide 2: Control Chart Peta kendali adalah peta yang memetakan kualitas (atribut ataupun variabel) dari waktu ke waktu. Peta kendali juga umum disebut sebagai peta kontrol, diagram kendali, atau diagram kontrol. Peta kendali berfungsi untuk melacak variasi dan perubahan dari suatu kualitas (atribut atau variabel) dari waktu ke waktu. Data yang disajikan pada peta tersusun berdasarkan waktu, semakin ke kiri maka data semakin lampau dan sebaliknya.

## Slide 3: Kegunaan Control Chart Peta kendali digunakan untuk mengadakan perbaikan kualitas proses, menentukan kemampuan proses, membantu menentukan spesifikasi- spesifikasi yang efektif, menentukan kapan proses dijalankan dan kapan dibuat penyesuaiannya, dan menemukan penyebab dari tidak diterimanya standar kualitas tersebut (produk).

## Slide 4: Control R-(Chart) R kependekan dari Range, mengukur beda nilai terendah dan tertinggi sampel produk yang diobservasi, dan memberi gambaran mengenai variabilitas proses. Peta kendali R chart dapat digunakan untuk: Memantau perubahan dalam hal spread-nya (penyebarannya). Memantau tingkat keakurasian/ketepatan proses yang diukur dengan mencari range dari sampel yang diambil. Langkah dalam pembuatan Peta kendali R chart: Tentukan ukuran subgrup atau subgroup size atau sampel pada subgroup atau jumlah produk yang diobservasi setiap kali melakukan observasi (n) antara 2 sampai 10. Tentukan banyaknya subgrup (k atau N). Hitung nilai selisih data terbesar dengan data terkecil dari setiap subgrup, yaitu Range ( R ).

## Slide 5: Hitung nilai rata-rata dari seluruh R, yaitu R yang merupakan center line dari peta kendali R Hitung batas kendali untuk peta kendali R Catatan: Nilai D3, D4 dapat dilihat pada tabel Tabel Nilai A2 Untuk X bar Chart, Nilai d2 untuk Sigma Estimasi dan Nilai D3, D4 untuk R Chart. Plot data R pada peta kendali R serta amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau tidak. Hitung Indeks Kapabilitas Proses. (Hendra Poerwanto G)

## Slide 6: Control P-(Chart) Pengendali proporsi kesalahan (p-chart) dan banyaknya kesalahan (np-chart) digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan. Peta pengendali proporsi digunakan bila kita memakai ukuran cacat berupa proporsi produk cacat dalam setiap sempel yang diambil. Bila sampel yang diambil untuk setiap kali melakukan observasi jumlahnya sama maka kita dapat menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan (p-chart) maupun banyaknya kesalahan (np-chart). Namun bila sampel yang diambil bervariasi untuk setiapkali melakukan observasi berubah-ubah jumlahnya atau memang perusahaan tersebut akan melakukan 100% inspeksi maka kita harus menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan (p-chart).

## Slide 7: Prosedur Control Chart (Peta Kendali) yang belum diketahui 1. Pilih jenis control chart yang sesuai untuk data yang kita ambil. 2. Tentukan waktu atau periode pengambilan data, sampling plan dan jumlah data yang diinginkan. 3. Pengumpulan data dan rekam (record) data tersebut, setidaknya 20 sampai 25 subgroup. 4. Hitunglah masing-masing data statistik subgroup, buatkan tabel tabulasi untuk mempermudah perhitungan Rata-rata (X), Rata-rata X (X-bar), Range (R) dan rata-rata Range (R-bar). 5. Identifikasikan skala yang tepat dan cocok kemudian masukkan kedalam data statistik. 6. Hitunglah garis tengah dan batas control (control limit) untuk UCL dan LCL sesuai dengan rumus masing-masing control chart. 7. Ujilah Chart yang telah dimasukkan data tersebut. 8.Lakukanlah investigasi dan tindakan perbaikan jika diperlukan.

## Slide 8: Control C-(Chart) Suatu produk dikatakan cacat (defective) jika produk tersebut tidak memenuhi suatu syarat atau lebih. Setiap kekurangan disebut defect. Setiap produk yang cacat bias saja terdapat lebih dari satu defect. (yang diperhatikan banyaknya defect). C pada Peta Kendali atau control chart C Chart menandai “count” atau hitung cacat. Dalam sebuah sampel berapa banyak cacat dijumpai tanpa memperhitungkan jenis cacatnya, segala macam cacat sesuai dengan batasan yang telah dibuat. Misal dalam sebuah proses produksi mungkin terjadi beberapa cacat, pada setiap produk yang dihasilkan, maka jumlah cacat per satuan produk per satuan waktu yang dihitung.

## Slide 9: Langkah-langkah membuat peta kendali c (c chart) 1. Kumpulkan k = banyaknya subgrup yang akan diinspeksi, usahakan k mencukupi jumlahnya antara k = 20–25 subgrup, 2. Hitung jumlah cacat setiap subgrup ( = c), 3. Hitung nilai rata-rata jumlah cacat, c dan batas atas (UCL) dan batas bawah (LCL) pengendalian untuk peta kendali c dengan rumus rata-rata c, UCL dan LCL untuk c Chart adalah sebagai berikut: : 4. Plot data jumlah cacat dari setiap subgrup yang diperiksa dan amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau diluar kendali.

## Slide 10: TERIMA KASIH